OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Zagospodarowanie roślinne zieleńca wraz z instalacją małej architektury na Osiedlu Wojska Polskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 r  pn. ”Zielone Osiedla Wojska Polskiego”

##### Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie roślinne zieleńca na osiedlu Wojska Polskiego        w Jarosławiu  obejmujące wykonanie:

-  ciągu pieszego o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej.

##### -  nasadzeń  krzewów i  bylin w istniejącym wykonanym zieleńcu

-  doposażenie zieleńców w małą architekturę tj. kosze na śmieci i ławki,

-  renowacja obudowy studni publicznej

1. Wykonanie ciągu pieszego

##### Przedmiotem zamówienia jest wykonanie alejki głównej w kształcie owalu z kostki betonowej oraz alejek wewnętrznych z kostki betonowej łączących przedmiot zamówienia z istniejącymi chodnikami. Wymiar w rzucie 20 x 10 cm, gr. 4 cm Spadki wg zagospodarowania terenu oraz  przekroju przez ścieżkę.

Warstwy przekroju chodnika dla pieszych

- kostka brukowa betonowa                       4 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa             10 cm,

- podbudowa z kruszywa łamanego          20 cm

- grunt rodzimy

##### Obrzeża chodników  betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 na ławie z betonu i podsypce z piasku zagęszczonego.

2. Zagospodarowanie roślinne

Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie krzewów i bylin w ilościach podanych w poniższej tabeli

|  | Gatunek krzewów i bylin (parametry) | Ilość [szt ] |
| --- | --- | --- |
| 3 | Hortensja „Annabelle” C2 20-30 | 30 |
| 4 | Róża „Jubile Du Prince de Monaco” C2 | 80 |
| 7 | Tawuła szara Grefsheim | 6 |
|  | Miskant chiński Gracillimus | 16 |
|  | Pysznogłówka Pink Lace | 30 |
|  | Rozplenica japońska Hameln | 6 |
| 8 | Jeżówka | 30 |
|  | Hosta | 68 |
| 9 | Żurawka | 68 |
| 15 | Trawa do siewu | 15 kg |

Krzewy należy posadzić z ominięciem lokalizacji pozostałości po pniach. Doły pod  krzewy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość dołów dostosować do wielkości bryły korzeniowej z zachowaniem marginesu rzędu co najmniej 2-3 cm. Ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione, uzupełnione ziemią ogrodniczą  Powierzchnie pod krzewami należy odpowiednio spulchnić i uzupełnić ziemią próchniczą i korą.

Wymagania dotyczące materiału szkółkarskiego :

Zakup i sadzenie roślin. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] 
i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3. Mała architektura

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem 6 szt. ławek i 3 szt. koszy na śmieci. Ławki drewniane z elementami stalowymi lub żeliwnymi z oparciem. Długość min. 166 cm, głębokość 43 cm. Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących. Listwy drewniane impregnowane.

Kosze o pojemności 35 l stalowe lub z elementami drewnianymi.

4. Renowacja studni

Odbudowa drewnianej konstrukcji obudowy studni wg kalkulacji własnej

Poszczególne elementy robót przedstawia poniższy przedmiar robót:

| lp | Wyszczególnienie prac | Przedmiar |
| --- | --- | --- |
| 1. Ciąg pieszy ( prace brukarskie) |
| 1.1 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 34cm ( 1,0 x 52,80x0,34) | m3 | 17,952 |
| 1.2 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 1,0 x 52,80 x 0,34) | m3 | 17,952 |
| 1.3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit | m | 68 |
| 1.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm ( 1,0 x 52,80 ) | m3 | 10,56 |
| 1.5 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 1,0 x 52,80) | m2 | 52,80 |
| 2. Zagospodarowanie roślinne |
| 2.1 | Materiał szkółkarski |  |  |
|  | Hortensja „Annabelle” C2 20-30 | szt. | 30 |
|  | Róża „Jubile Du Prince de Monaco” C2 | szt. | 80 |
|  | Tawuła szara Grefsheim | szt. | 6 |
|  | Miskant chiński Gracillimus | szt. | 16 |
|  | Pysznogłówka Pink Lace | szt. | 30 |
|  | Rozplenica japońska Hameln | szt. | 6 |
|  | Jeżówka | szt. | 30 |
|  | Hosta | szt. | 68 |
|  | Żurawka | szt. | 68 |
|  | Trawa do siewu | kg | 15 |
| 2.2 | Obrzeża ecobord (mb) | mb | 63 |
| 2.3 | Kora (worki 80l ) | szt | 63 |
| 2.4 | Agrotkanina/agrowłóknina + kotwy | m2 | 100 |
| 2.5 | Przygotowanie podłoża, wykonanie nasadzenia krzewów, gruntu pod siew trawnika | m2 | 450,5 |
| 2,6 | Założenie /siew trawy | m2 | 250 |
| 3. Mała architektura |
| 3.1 | Kosz na śmieci | szt | 3 |
| 3.2 | Ławki żeliwne | szt | 6 |
| 3.3 | Montaż ławek i koszy | szt | 9 |
| 4. renowacja obudowy studni |
|  | Obudowa drewniana | szt | 1 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| lp | Wyszczególnienie prac | Przedmiar | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ciąg pieszy ( prace brukarskie) |  |
| 1.1 | Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębokości 20cm ( 1,0 x 32,00) | 17,952 m³ |  |  |
| 1.2 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt kat.IV ( 1,0 x 32,00 x 0,35) | 17,952 m³ |  |  |
| 1.3 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kolor grafit (12,5 + 1) | 68 mb |  |  |
| 1.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm ( 1,0 x 32,00 ) | 10,56 m³ |  |  |
| 1.5 | Nawierzchnia z kostki brukowej o grubości 4 cm na podsypce cementowo- piaskowej ( 1,0 x 32,00 ) | 52,80 m² |  |  |
| Materiały |
| 1.6 | Kostka chodnikowa (mkw) | 52,80 |  |  |
| 1.7 | Obrzeże chodnikowe betonowe (mb) | 68 |  |  |
| 1.8 | Tłuczeń kamienny niesortowany ( t) | 30 |  |  |
| 1.9 | Cement portlandzki zwykły bez dodatków „35” ( t) | 3 |  |  |
| 1.10 | Piasek (t) | 10 |  |  |
| Razem element 1 |  |  |
| 2. Zagospodarowanie roślinne |  |
| 2.1 | Materiał szkółkarski | Szt. |  |  |
|  | Hortensja „Annabelle” | 30 |  |  |
|  | Róża „Jubile Du Prince de Monaco” C | 80 |  |  |
|  | Tawuła szara Grefsheim | 6 |  |  |
|  | Miskant chiński Gracillimus | 16 |  |  |
|  | Pysznogłówka Pink Lace | 30 |  |  |
|  | Rozplenica japońska Hameln | 6 |  |  |
|  | Jeżówka | 30 |  |  |
|  | Hosta | 68 |  |  |
|  | Żurawka | 68 |  |  |
|  | Trawa do siewu (kg) | 15 |  |  |
| 2.2 | Obrzeża ecobord (mb) | 63 |  |  |
| 2.3 | Kora (worki 80l ) | 63 |  |  |
| 2.4 | Agrotkanina/agrowłóknina | 100 |  |  |
| 2.5 | Przygotowanie podłoża, wykonanie nasadzenia krzewów, gruntu pod siew trawnika | 450,5 |  |  |
| 2.6 | Założenie /siew trawy | 250 |  |  |
| 2.7 | Grys ozdobny |  |  |  |
| Razem element 2 |  |  |
| 3. Mała architektura |  |
| 3.1 | Kosz na śmieci |  |  |  |
| 3.2 | Ławki żeliwne |  |  |  |
| 3.3 | Montaż ławek i koszy |  |  |  |
| Razem element 3 |  |  |
| 4. renowacja obudowy studni |
| 4.1 | Obudowa drewniana |  |  |  |
| Razem element 4 |  |  |
| Wartość łączna netto |  |
| Podatek Vat 8% |  |
| Wartość łączna brutto |  |

Termin rozpoczęcia prac – data zawarcia umowy

Termin wykonania prac :   60 dni od daty zawarcia umowy.

Warunki wykonywania prac.

- Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego zostanie ustalona kolejność prowadzenia prac na poszczególnych terenach i ich odbioru.

- Wykonawca jest obowiązany do wykonania prac remontowych przy  zachowaniu obowiązujących przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie linii napowietrznych, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami).

3 W ramach usługi Wykonawca dokona wywiezienia odpadów w tym gruzu i ziemi i zagospodarowania ich we własnym zakresie,

4. Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do ostrożnego wykorzystywania sprzętu ciężkiego, aby nie spowodować zniszczenia nawierzchni. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi tereny do stanu poprzedniego.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót.

6. Odbiór robót na poszczególnych terenach zostanie dokonany w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.